# ÇAĞRI DOKÜMANI

| Çağrı No | 1007-TCDD-2012-02 |
| --- | --- |
| Müşteri Kurum | T.C. Devlet Demiryolları |
| Çağrı Başlığı | Türkiye Hemzemin Geçitleri Risk Modeli Oluşturulması ve Örnek Hemzemin Geçit Koruma Sistemlerinin Geliştirilmesi |
| Çağrı Amacı | Ülkemizdeki hemzemin geçitlerinin risk analizlerinin yapılarak bir risk modelinin geliştirilmesi ve uygun tip hemzemin geçit koruma sistemlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. |
| Çağrıya İlişkin Özel Şartlar | - |
| Proje Niteliği | Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi Model/Yöntem/Süreç Projesi Teknoloji Birikim Projesi |
| Hedeflenen Çıktılar | Teknik İsterler/Başarı Ölçütleri |
| Türkiye Hemzemin Geçitleri (HG) Risk Ölçüm Modeli | Risk ölçüm modeli: Risk analizi aşağıdaki kriterleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır: Trafik Koşulları Karayolu trafik yoğunluğu Demiryolu trafik yoğunluğu Geçitte izin verilen maksimum tren hızı HG’nin çok sayıda yolcu taşıyan karayolu taşıtlarınca (otobüs, minibüs) kullanım sıklığı İnsan Kaynaklı Etmenler Bölge nüfus yoğunluğu Bölge eğitim durumu Mühendislik Hataları HG’de bozuk yol yüzeyinin varlığı Ray ve karayolu arasında seviye ve hizalama sorunları vb. Karayolu / demiryolu altyapı özellikleri Çevresel Koşullar Görüşü engelleyen hava durumu yaşanma sıklığı (sis, kar, yoğun yağmur) Karayolu kullanıcılarının rayları, uyarı işaretlerini, ışıkları görmelerini engelleyen fiziksel engellerin varlığı vb. Daha önce yaşanan kaza verileri Model dinamik olmalı, yeni veri girişlerine imkân tanıyabilmeli Model mevcut hemzemin geçit koruma sistemini maliyet etkinlik yönünden uygunluk durumuna göre önermeli |
| Hemzemin geçit koruma sistemi (HGKS) | HGKS’lerin geliştirilmesi için gerekli fonksiyonel özellikler ve teknolojiler: Tren koruma sistemleri ile uyumlu olması gerekmektedir. HGKS’lerin bir merkezden takibi ve koordinasyonu yapılmasına uygun olmalı Trenin hızına duyarlı olmalı EN ve UIC normlarını sağlamalı ve SIL4 güvenlik seviyesinde olmalıdır. |
| İrtibat Noktası | Banu ÖZBAY Bilimsel Programlar Uzmanı Tel: 312- 468 53 00/1530 Fax: 312-428 09 33 E-posta: banu.ozbay@tubitak.gov.tr |
|  | Fatih Mehmet AĞKAYA Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. Tel: 312-468 53 00/1537 Fax: 312-428 09 33 E-posta: mehmet.agkaya@tubitak.gov.tr |